## Slide 2
Arquitetura de computadores

## Slide 3
Base Computacional

## Slide 4
Desenvolvimento do computador em quatro gerações
Primeira geração: válvulas termiônicas
Durante a Segunda Guerra Mundial, nos EUA, desenvolveram o ENIAC, o primeiro computador eletrônico.
ENIAC era um integrador numérico eletrônico impressionante para sua época.
Componentes: 170.000 válvulas termiônicas.
Peso: Cerca de 30 toneladas.
Espaço utilizado: Sala de 150m².
Capacidade de processamento (número de cálculos por segundo): 1 bilhão de vezes menor que a dos celulares usados hoje em dia.

## Slide 5
Desenvolvimento do computador em quatro gerações
Segunda geração: transistores
Primeiros transistores eram pequenos e eficientes, ocupando poucos milímetros.
Consumiam menos energia que válvulas, possibilitando redução de tamanho em rádios, eletrônicos e computadores.

## Slide 6
Desenvolvimento do computador em quatro gerações
Terceira geração: circuitos integrados
Década de 1960: avanço com circuitos integrados (CI), pastilhas de silício com circuitos miniaturizados.
Popularmente conhecidos como chips de computador.
Com o uso de transistores e CI, os computadores ficaram menores e cada vez mais baratos.

## Slide 7
Desenvolvimento do computador em quatro gerações
Terceira geração: circuitos integrados
Em 1970, houve a eclosão dos computadores pessoais. Duas famosas empresas do setor, aliás, surgiram nesse período:
Microsoft Corporation
Maior faturamento em software, conhecida pelo Windows e Office. Fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen nos EUA.
Apple Inc.
Em 1976, vendeu 200 unidades do Apple I; sucesso com o Apple II no ano seguinte. Em 1980, a Apple abriu seu capital na Bolsa de Nova York.

## Slide 8
Desenvolvimento do computador em quatro gerações
Quarta geração: microprocessadores
Década de 1980: Proliferação de PCs potentes, baratos e redes locais.
Surgimento da internet. Aparecimento de videogames especializados em gráficos e interação.
Fim do século XX: Computadores pequenos e poderosos integrados em automóveis, aviões e videogames.
Laptops comuns nas casas. Integração com televisões e celulares cresce nos anos 2010, especialmente por meio de smartphones e smart TVs.

## Slide 9
Computação no cotidiano
Atualmente, celulares são verdadeiros computadores portáteis conectados à rede móvel.
Usamos computadores para:
Comunicação
Meios de transporte
Transações bancárias e comerciais

## Slide 10
Computação no cotidiano
Atualmente, até o dinheiro não é guardado mais em cofres. Os saldos bancários são armazenados digitalmente nos servidores dos bancos. Se todos os correntistas de um banco solicitassem retirar inteiramente o dinheiro guardado nele, não haveria cédulas suficientes no cofre para atendê-los.
Em 2008, proposto o coin, sistema independente de bancos, usando blockchain.
Blockchain permite transações descentralizadas, auditáveis e verificáveis online.

## Slide 11
Tendências
Em 2019, cinco das seis maiores empresas globais eram de Ciência da Computação.
Microsoft
Apple
Amazon
Alphabet
Facebook

## Slide 12
Hardware e Software
Hardware (HW)
Componentes físicos, ou seja, o que pode ser visto e tocado.
Software (SW)
Programas executados no computador.

## Slide 13
Hardware e Software
Conceitos
Propagação dos computadores ocorre devido a funções genéricas (hardware) e programas úteis (software).
Hardware forma a base para a utilidade de sistemas computacionais.
Assim como um automóvel tem potenciais, seu uso é definido pelo motorista.
Da mesma forma, o software em um computador determina suas funções e usos específicos.
Motorista precisa de engate para usar reboque; similarmente, computador precisa do hardware adequado para executar programas.

## Slide 14
Principais componentes de hardware dos computadores

## Slide 15
Principais componentes de hardware dos computadores
Processador
Processador, ou CPU, é o cérebro do computador, executando instruções sequencialmente.
Unidade lógica e aritmética realiza operações fundamentais, como adição e subtração.
Uma das principais características de um processador é a velocidade com que consegue executar instruções. Isso depende diretamente da frequência do clock.

## Slide 16
Principais componentes de hardware dos computadores
Processador
Overclocking: aumentar a velocidade do clock do processador para melhorar o desempenho.
Aumento de clock continuou até limitações físicas.
Solução: múltiplos núcleos em um único chip, simulando vários processadores.
Dual core (dois núcleos)
Quad core (quatro núcleos)

## Slide 17
Principais componentes de hardware dos computadores
Processador
Além do clock e do número de núcleos, outra característica importante do processador é a sua memória cache.
Funciona como uma pequena parte da memória principal dentro do próprio chip do processador.
1
As informações são lidas ou escritas na memória cache com muito mais velocidade que nos pentes de memória.
2
Uma boa quantidade dela consegue acelerar a velocidade do processador.
3

## Slide 18
Principais componentes de hardware dos computadores
Memória principal
Memória principal armazena dados e programas para execução no processador.
Composta por células, cada uma armazenando um byte, semelhante a caixas de correio com endereços únicos.
É chamada de RAM (em seu formato mais comum) por permitir o acesso a qualquer endereço em qualquer ordem.

## Slide 19
Principais componentes de hardware dos computadores
Memória principal
Principais características de uma memória RAM:
Capacidade de armazenamento
Se possui 4 GB (quatro gigabytes) de armazenamento, a memória RAM conta com 4 bilhões dessas células, podendo armazenar até 32 bilhões de bits de dados.
Velocidade de comunicação com o barramento
Trata-se da velocidade com que a memória consegue transferir os dados para o processador.

## Slide 20
Principais componentes de hardware dos computadores
Placa-mãe
Consiste em um circuito elétrico impresso e uma série de componentes conectados nela.
Placa-mãe conecta processador, memória e periféricos através de barramentos.
Integração avançada inclui periféricos, antes encaixados, como placas de vídeo e redes.

## Slide 21
Principais componentes de hardware dos computadores
Periféricos
Componentes conectados à parte central são periféricos, essenciais para sistemas computacionais.
Primeiro computador usava lâmpadas como saída e cartões perfurados como entrada, destacando a evolução dos dispositivos.

## Slide 22
Principais componentes de hardware dos computadores
Dispositivos de entrada
Tela touchscreen: permite a seleção de elementos sem precisar de um mouse.
Teclado: segue um padrão já difundido das máquinas de escrever, facilitando seu uso e sua aceitação.
Mouse: abre novos rumos por permitir a indicação de pontos na tela e a seleção deles, o que gerou um grande impacto no desenvolvimento de interfaces gráficas.
Microfone: capta o áudio.
Câmera: capta áudio com vídeo.
Placa de rede: recebe os dados transmitidos pela rede.

## Slide 23
Principais componentes de hardware dos computadores
Dispositivos de saída
Sistema de vídeo: Composto, geralmente, por uma placa de vídeo e um monitor ou uma tela.
Alto-falantes ou caixas de som: Emite sons e sinais sonoros.
Impressora: Imprime documentos elaborados no computador.
Placa de rede: Envia os dados pela rede.

## Slide 24
Principais componentes de hardware dos computadores
A memória principal, sendo volátil, perde informações ao desligar o computador. Existe uma solução para esse problema?
Resposta
sim. Precisamos de um sistema de armazenamento persistente que não perca as informações após esse desligamento. Para isso, são usadas as memórias secundárias.

## Slide 25
Principais componentes de hardware dos computadores
Principais características das memórias secundárias:
Capacidade de armazenamento
Normalmente medida em GB (gigabytes ou bilhões de bytes) ou TB (terabytes ou trilhões de bytes).
Velocidade de transmissão
Depende do barramento que o liga à placa-mãe.

## Slide 26
Software
Softwares finalísticos ou de aplicação
Geralmente, são rodados de forma consciente nos computadores, entregando as funcionalidades desejadas por seu usuário.
Softwares de sistema
Permitem que os finalísticos rodem em muitas máquinas com hardwares diversificados. Os softwares de sistema incluem os drivers dos dispositivos instalados no computador, ou seja, programas que controlam como se acessa e comanda determinado periférico.

## Slide 27
Tendências
Avanços em hardware e software impulsionam casos de sucesso.
Circuitos Integrados, microprocessadores, placas de vídeo, mouse, touchscreen, USB são marcos evolutivos.
Transformações significativas na forma de uso dos computadores.

## Slide 28
Tendências
Microsoft
DOS e Windows.
Apple
PCs, iPods e iPads.
Amazon
Sistema de vendas on-line com grande qualidade de serviço e sem lojas físicas.
Alphabet
Mecanismo de busca na internet (Google).
Facebook
Redes sociais.

## Slide 29
O sistema operacional
O sistema operacional (OS) é um dos principais – e o mais conhecido – softwares de sistema.
Responsável por conhecer o hardware instalado no computador, ele possui diversas funções importantes.

## Slide 30
Funções do sistema operacional
Algumas funções do OS:
Servir como uma camada de abstração entre o hardware e a aplicação do usuário.
Cuidar da alocação do armazenamento e da memória principal. Ao pedir para executar um programa, o OS deve alocar espaço na memória tanto para ele quanto para os dados que ele precisará manipular.
Nos computadores atuais, diversos programas executam simultaneamente. Por uma solicitação do usuário, alguns o fazem em primeiro plano, enquanto outros rodam em segundo (ou em background).

## Slide 31
Funções do sistema operacional
Algumas funções do OS:
Informar quando e quais programas ganham acesso ao uso do processador.
Escolher quando determinados programas devem passar o uso do processador para outro programa. Este subsistema do OS é chamado de escalonador. Como os processadores atuais são normalmente compostos por muitos núcleos, para decidir a alocação de seu tempo a cada programa, o escalonador precisa levar em conta:
Todos os núcleos disponíveis.
Características de cada programa a ser executado.

## Slide 32
Funções do sistema operacional
O Sistema Operacional é um programa intermediário que: gerencia os recursos de hardware do computador, fornece acesso a eles para os demais programas.
Sistema operacional, peça essencial, carrega após a inicialização.
Antes, o BIOS (Basic Input/Output System) é carregado, armazenado em memória não volátil na placa-mãe.

## Slide 33
Histórico
Surge o Unix, um OS de uso geral muito difundido por ter sido distribuído gratuitamente para o setor acadêmico e o público nos Estados Unidos.
Como ele não possuía uma interface gráfica, todos os seus comandos eram dados via console a partir de um texto.
Anos 1970

## Slide 34
Histórico
Microsoft vende MS-DOS para computadores da IBM. Sistema ganha destaque, alcançando projeção significativa na computação.
Microsoft: Windows destaca-se com novo OS. Permite execução de programas em janelas, alcançando 90%90% do mercado
Apple: Apple lança OS com interface gráfica e ícones para representar programas.
Anos 1980

## Slide 35
Histórico
Vemos o nascimento de OS para os dispositivos móveis (mobiles) que surgiam:
smartphones;
tablets;
smart TVs.
Apple lança o iOS exclusivo para seus dispositivos.
Google e parceiros desenvolvem o Android, desbancando a Microsoft no mercado mobile.
Microsoft, apesar do Windows Mobile, desiste da competição.
Século XX

## Slide 36
Tendências
Sistemas operacionais cruciais para o funcionamento eficiente de sistemas computacionais.
Com a integração em celulares e tablets, destaque para o desenvolvimento e melhoria dos OS para mobile.
Principais sistemas incluem iOS, Android e outros.

## Slide 37
Origem da internet
Década de 1960
Computadores consolidados, surgimento da ARPANET.
Departamento de Defesa dos EUA inicia estudos para rede de comunicação global.
Objetivo: permitir colaboração remota.
Evolução dos sistemas em rede permite interação com diversas aplicações.
Transformação de uma realidade isolada para interconectada e interativa.

## Slide 38
A internet
Rede de redes
Surgiu a ideia de conectar computadores espalhados pelos centros acadêmicos norte-americanos.
1960
ARPANET criada em 1970, conectando pessoas nas duas costas dos EUA.
Primeira rede a integrar a internet, facilitando colaboração e pesquisa.
1970

## Slide 39
A internet
Rede de redes
Comunicação entre computadores
Lançar meios de comunicação (como fios de cobre ou enlaces de rádio) entre os dois computadores.
Protocolos de comunicação
Criar protocolos para que ambos pudessem entender como falar entre si, pois eles precisam de um hardware para enviar e receber dados em rede.

## Slide 40
A internet
Internet discada
Empresas de telefonia fornecem conexão à internet via modem discado.
Modem conectava como uma chamada telefônica, atingindo taxas de 14400 bps.

## Slide 41
A internet
Endereço IP e roteador
Barreira para interligar máquinas: endereçamento único.
Solução: Endereço IP, sequência de quatro números de 0 a 255 (8 bits cada).
Pacotes (ou datagramas) enviados entre remetente e destino via redes.
Roteadores atuam como agências de correio, escolhendo rotas para os pacotes.
Pacotes passam por roteadores até alcançar o destino com a mensagem.

## Slide 42
A internet
E-mail e páginas disponíveis na rede
Conexão de muitos usuários em rede trouxe desafios técnicos e oportunidades.
Estimulou o desenvolvimento de novos mercados e tecnologias.
E-mails inicialmente baseados no sistema de correios da ARPANET.
Atualmente, correios tradicionais lidam principalmente com encomendas, enquanto a maioria das correspondências é eletrônica.
Desenvolvimento da World Wide Web (WWW) e navegadores define o que a maioria entende por internet.
Conceito de páginas interligadas transforma a experiência online.

## Slide 43
A internet
Páginas de pesquisa, chats e programas de troca de mensagens
Google destaca-se como vitorioso na organização da busca na World Wide Web.
Supera concorrentes na eficácia de indexar e apresentar informações online.
Atualmente, é possível buscar qualquer página ou tópico na web. Isso tornou a Google uma das empresas mais ricas do mundo.
Com a popularização da internet, comunicação por e-mail tornou-se lenta.
Surgiram servidores de chat, permitindo interações em tempo real para contornar a demora do e-mail.

## Slide 44
A internet
Interação entre usuários
Interatividade inicial em LANs impulsionou LAN houses para jogos em rede.
Evolução: empresas adotam jogos online, expandindo a interação pela internet.

## Slide 45
A internet
Banda larga, streaming e aplicativos
Desenvolvimento de tecnologias, como fibra ótica, amplia banda de internet doméstica.
Surgem serviços de música e vídeo online.
Televisão gradualmente substituída por serviços de streaming.

## Slide 46
A internet
Tendências
Conexão em rede transforma o uso de computadores, impactando hábitos sociais.
Tendência atual é a conectividade plena, com aplicativos projetados para funcionar online.
Cientistas e engenheiros buscam rede global para acesso à internet.
Projeto Starlink, liderado por Elon Musk e SpaceX, visa alcançar conectividade mundial.

## Slide 47
Componentes de hardware

## Slide 48
Sistemas de computação
Implementação de computadores
Se relaciona, em geral, com a abordagem de aspectos que são desnecessários ao programador.
Arquitetura de computadores
e relaciona, em geral, ao tratamento de pontos que são de interesse do programador, a saber, conjunto de instruções do processador, tamanho da palavra, modos de endereçamento de instruções, entre outros.
A definição de computação pode ser entendida como a realização de cálculos de forma ordenada ou apenas a manipulação de valores.

## Slide 49
Sistemas de computação
Como você definiria um sistema de computação?
Resposta
Um sistema de computação é um conjunto de partes coordenadas que concorrem para a realização do objetivo de computar (dados).

## Slide 50
Sistemas de computação
Dados
Constituem um conjunto de fatos em estado bruto a partir dos quais conclusões podem ser tiradas.
Informação
É a inteligência e o conhecimento derivados dos dados

## Slide 51
Sistemas de computação
Processamento de dados
Consiste em uma série de atividades ordenadamente realizadas (receita de bolo), com o objetivo de produzir um arranjo determinado de informações a partir de outras obtidas inicialmente.

## Slide 52
Linguagem de programação
Sistemas, dados e informação
Um algoritmo pode ser formalizado em comandos de uma linguagem de programação, entendida pelo sistema de computação.
Por exemplo, um algoritmo para soma de 100 números (1 a 100) está exemplificado, a seguir - exemplo adaptado de Monteiro (2007, p. 9):
Escrever e guardar N = 0 e SOMA = 0
Passo 1
Ler número da entrada
Passo 2

## Slide 53
Linguagem de programação
Sistemas, dados e informação
Somar valor do número ao de SOMA e guardar resultado como SOMA
Passo 3
Somar 1 ao valor de N e guardar resultado como novo N
Passo 4
Se valor de N for menor que 100 então passar para item 2
Passo 5

## Slide 54
Linguagem de programação
Sistemas, dados e informação
Se não for, imprimir valor de SOMA
Passo 6
Parar
Passo 7

## Slide 55
Linguagem de programação
Tipos de linguagens
Linguagem de baixo nível de abstração
Usa os chamados mnemônicos ao invés de bits. Está relacionada diretamente à arquitetura do processador. Pode ser conhecida como linguagem de montagem e Assembly.
Linguagem de alto nível de abstração
Possui um nível de abstração relativamente elevado, mais afastado da linguagem de montagem e mais próximo à linguagem humana.

## Slide 56
Organização de um sistema de computação

## Slide 57
Organização de um sistema de computação
A Arquitetura de John von Neumann foi concebida a partir de 1946, precursora da arquitetura que conhecemos hoje. Ela possibilita a uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, permitindo, assim, a manipulação de tais programas.
A arquitetura da imagem é um projeto modelo de um computador digital de programa armazenado que utiliza uma unidade de processamento (CPU) e uma de armazenamento (memória) para comportar, respectivamente, instruções e dados.

## Slide 58
Organização de um sistema de computação
Barramento
Fundamentalmente, todo sistema de computação (computador) é organizado (funcionalmente) em três grandes módulos ou subsistemas:
Processador
Memória
Entrada/saída (E/S)

## Slide 59
Organização de um sistema de computação
Barramento
Como se trata de componentes eletrônicos, a comunicação e o controle entre eles realiza-se por sinais elétricos que percorrem fios. Estes fios são chamados, em conjunto, de barramento.

## Slide 60
Organização de um sistema de computação
Barramento
Você sabe definir qual é a função do barramento?
Resposta
Barramento é um conjunto de fios que têm por função transportar sinais de informação e sinais de controle e comunicação entre os componentes interligados.

## Slide 61
Organização de um sistema de computação
Barramento
Barramentos de dados (BD)
São bidirecionais, transportam bits de dados entre o processador e outro componente, vice-versa.
Barramentos de endereços (BE)
São unidirecionais, transportam bits de um endereço de acesso de memória ou de um dispositivo de E/S, do processador para o controlador do barramento.
Barramentos de controle (BC)
Possuem fios que enviam sinais específicos de controle e comunicação durante uma determinada operação.

## Slide 62
Organização de um sistema de computação
Barramento
A soma dos fios do BC, do BD e do BE é igual ao total de pinos do processador ou total de furos do soquete, ou seja: Totalpinos = BD + BE + BC.
Em uma operação de transferência ou acesso (seja para leitura ou para escrita, exemplificado na (figura A), o barramento é único, embora dividido em grupos de fios que realizam funções diferentes (figura B):
Figura A: operação de acesso do processador à memória principal.
Figura B: Divisão do barramento em grupos de fios com funções diferentes.

## Slide 63
Organização de um sistema de computação
Barramento

## Slide 64
Organização de um sistema de computação
Processadores
Os processadores são projetados com a capacidade de realizarem diretamente (pelo hardware) pequenas e simples (primitivas) operações.
Executar operações aritméticas com 2 números (somar, subtrair, multiplicar, dividir)
Mover um número (dado) de um local para outro
Mover um número (dado) de dispositivo de entrada ou de saída
Desviar a sequência de controle

## Slide 65
Organização de um sistema de computação
Processadores
A execução de um comando em linguagem de alto nível (por exemplo, Pascal), como X = A + B requer, primeiro, sua conversão para instruções de máquina e, em seguida, sua execução propriamente dita (figura), ou seja, somar o valor indicado por A com o valor indicado por B e armazenar o resultado no local indicado por A.

## Slide 66
Organização de um sistema de computação
Processadores
Os processadores, então:
Interpretam
O que fazer (qual a operação – no exemplo anterior, a operação era SOMAR).
Executam
A operação (como fazer– algoritmo para completar a operação propriamente dita).

## Slide 67
Organização de um sistema de computação
Processadores
Uma instrução de máquina consiste no conjunto de bits que identifica uma determinada operação primitiva a ser realizada diretamente pelo hardware, por exemplo, 1001 00111 00001.
Podemos citar como exemplos de operações primitivas:
Operações aritméticas– Somar, subtrair, multiplicar e dividir;
Operações lógicas– AND, OR, XOR;
Operações de entrada e saída de dados;
Operações de desvio de controle;
Operações de movimentação de dados.

## Slide 68
Organização de um sistema de computação
Ciclo de instruções
Conjunto de instruções
São todas as possíveis instruções que podem ser interpretadas e executadas por um processador. Por exemplo, o Intel 8080 tinha 78 instruções de máquina, o Pentium 4 tinha 247;
Ciclo de instruções
É um conjunto de instruções de máquina sequencialmente organizadas para a execução de um programa.

## Slide 69
Organização de um sistema de computação
Ciclo de instruções

## Slide 70
Organização de um sistema de computação
Ciclo de instruções
O formato básico de uma instrução de máquina é constituído de duas partes. Vamos conferir! Código de operação (C.Op.): Identificação da operação a ser realizada. Operando(s) (Op.): Pode ter 1, 2 ou 3.

## Slide 71
Tendências
Progresso tecnológico em computação é notável desde a sua criação.
Telefones celulares atuais superam desempenho de computadores de 1993.
Avanços em tecnologia e design impulsionam rápido progresso.
Reflexão necessária sobre conhecimentos para liderar na área de computação no futuro.

## Slide 72
Subsistemas de processamento
Função processamento
Responsável pelo processamento dos dados.
Função controle
É a parte funcional que realiza as atividades de buscar a instrução; interpretar as ações; gerar os sinais de controle para ativar as atividades requeridas (dentro ou fora do processador).

## Slide 73
Memória
Tipos de memória
Registradores
Memória cache
Memória principal– MP
Memória secundária
Memória virtual

## Slide 74
Memória
Registradores
Registradores de dados
Armazenam os dados que serão processados pelas unidades de cálculo, separados em unidades para números inteiros e números de ponto flutuante.
Registrador de dados de memória - RDM (Memory Buffer Register - MBR)
Para transferências externas de dados.
Registrador de endereço - REM (Memory Address Register - MAR)
Para transferências externas de endereços de memória.

## Slide 75
Memória
Registradores
Contador de instrução ou contador de programa - CI (Program Counter PC)
Para buscar a próxima instrução.
Registrador de instrução - RI (Instruction Register - IR)
Armazena instrução.
Segmentos
Para armazenar endereços de Segmentos [apontam para determinados segmentos (programa, dados, pilha, etc.)].
Flags
Podem ser usadas para indicar o resultado de certas instruções.

## Slide 76
Memória
Memória cache
Memória cache fica entre a memória principal e o processador.
Armazena dados em uso para transferência rápida ao processador.
Contribui para aumentar a velocidade de acesso aos dados.
Melhora o desempenho do processador ao reduzir o tempo de espera por dados na memória.

## Slide 77
Memória
Por que muitas memórias e não apenas uma?
Resposta
O ideal seria haver apenas uma memória nos computadores, com os seguintes requisitos: Tempo de acesso muito curto (semelhante ao do processador), grande capacidade de armazenamento, armazenamento permanente (não volátil) e baixo custo. Como, em termos práticos, hoje ainda não é possível a existência desse tipo de memória, faz-se necessária a adoção de soluções mais viáveis para compensar a diferença de velocidades que existe entre o processador e a MP.

## Slide 78
Memória
A imagem ao lado ilustra a comparação de velocidades que existem entre o processador e a MP (apenas processador e MP). Há uma grande diferença de tempo entre a transferência da MP para o processador e este usar os dados. No exemplo, o processador gasta 2 nanosegundos para somar e espera 100 nanosegundos para receber novos dados.

## Slide 79
Memória
Princípio da localidade
É um princípio de programação que determina o modo como as instruções são executadas (em sequência, durante certo tempo).
Os programas são organizados de modo que as linhas de código costumam ser executadas em sequência.
Apenas em alguns momentos a sequência é interrompida e o processo desvia da sequência, sendo esta retomada em seguida.

## Slide 80
Memória
Princípio da localidade
Localidade espacial
Sempre que o processador realiza um acesso a um endereço de memória, é provável que o próximo acesso seja ao endereço contíguo seguinte.
Localidade temporal
Sempre que o processador realiza um acesso a um endereço de memória, é provável que, em curto tempo, ele acesse novamente o mesmo endereço.

## Slide 81
Memória
Princípio da localidade
Memória cache atua como intermediária entre a MP e o processador.
Princípio da localidade espacial reduz o tempo de espera por dados.
Permite acesso mais rápido aos dados em uso.
Melhora a eficiência do processador ao reduzir o tempo de espera por dados na MP.

## Slide 82
Memória
Memória principal (MP)
MP armazena programas e dados para acesso pelo processador.
Memórias antigas usavam acesso sequencial.
Endereço de acesso relativo ao endereço inicial.

## Slide 83
Memória
Memória principal (MP)
A memória principal (RAM) permite a realização de duas operações:
Escrita (armazenar)
O dado anteriormente armazenado é apagado.
Leitura (recuperar)
Normalmente se recupera uma cópia do dado.

## Slide 84
Memória
Memória principal (MP)
A memória é organizada como um conjunto de N partes iguais, com cada parte possuindo um conteúdo fixo de M bits.
O valor de M depende do tipo de memória. Usualmente é 8 bits (1 Byte) nas memórias RAM, mas existem valores maiores para outras memórias.

## Slide 85
Memória
Memória principal (MP)
Cada parte (chama-se célula ou, em alguns casos, palavra nas memórias RAM, linha nas memórias cache, setor nos HDs etc.) é identificada por um número, chamado endereço. Todos os N endereços têm mesma largura de endereço, de E bits.
Uma memória com N partes também possui N endereços. O cálculo de N no endereçamento pode ser realizado da seguinte maneira:

## Slide 86
Memória
Memória principal (MP)

## Slide 87
Memória
Memória principal (MP)
As memórias eletrônicas que empregam o acesso aleatório podem ser fabricadas para permitir duas aplicações:
Para leitura e escrita
Read/Write – R/W
Somente para leitura
Read Only Memory – ROM

## Slide 88
Memória
Memória principal (MP)
As memórias RAM são constituídas de dois tipos:
SRAM (Static Random-Access Memory)
Cada bit é constituído de 5 a 7 transístores;
Não requer recarregamento, sendo, por isso, mais rápidas, mas ocupam mais espaço e são mais caras;
Usadas como memória cache.
DRAM (Dynamic Random-Access Memory)
Cada bit é constituído por 1 capacitor e 1 transístor;
O capacitor serve para representar o valor do bit e o transístor para ser usado nas leituras/escritas;
Como o capacitor se descarrega, é preciso recarregar periodicamente (sinal de refresh – gasta tempo);
Usadas como memória principal.

## Slide 89
Memória
Memória principal (MP)
As memórias dinâmicas podem ser de dois tipos, vejamos a seguir:
Memórias dinâmicas assíncronas
Não são sincronizadas com o processador, por exemplo, Dynamic RAM (DRAM), Fast Page Mode (FPM), Extended Data Out DRAM (EDO), Burst Extended Data Out DRAM (BEDO).
Memórias Dinâmicas Síncronas
Sincronizadas com o processador, evitam que o processador espere os dados, por exemplo, Synchronous DRAM (SDRAM), Double Data Rate (DDR), Double Data Rate 2 (DDR2).

## Slide 90
Memória
Memória principal (MP)
Hoje em dia, é comum o uso de memórias DDR SDRAM, pois as memórias Single Data Rate (SDRAM) só transferem dados na subida do sinal de clock; Já as memórias Double Data Rate (DDR-SDRAM) transferem dados na subida e na descida do sinal de clock, dobrando a taxa de transferência de dados (data rate); Assim, uma memória DDR-SDRAM operando num clock de 100MHz (real) consegue desempenho equivalente a 200MHz (efetivo).
Também existe a classificação quanto ao tipo de encapsulamento das memórias (formatos dos módulos):
SIMM (Single In Line Memory Module)
O contato elétrico de um lado é igual ao do outro lado.
DIMM (Dual In Line Memory Module)
Os contatos dos dois lados são independentes.

## Slide 91
Memória
Memória secundária
Objetiva o armazenamento persistente (permanente) aos programas de usuário e seus dados.
O emprego de diferentes tecnologias para compor os diferentes tipos de memórias da hierarquia pode ser feito através de parâmetros para análise, tais como:
Tempo de acesso
Também conhecido como tempo de acesso para leitura ou tempo de leitura.
Ciclo de memória
É outro parâmetro (apenas para memórias eletrônicas), indica o tempo entre 2 operações sucessivas de leitura ou escrita.

## Slide 92
Memória
Memória secundária
Tecnologia de fabricação
Memórias de semicondutores, memórias de meio magnético, memória de meio óptico.
Temporariedade
Permanente, transitório
Capacidade
Volatilidade
Custo

## Slide 93
Memória
Memória secundária

## Slide 94
Memória
Memória secundária
A sequência de transferência de dados realizada entre o processador e as memórias em um sistema computacional é hierárquica. Em uma operação de leitura, o processador:
Irá verificar primeiro se o dado está localizado na cache L1.
1
Caso não esteja, verificará se o dado se encontra na cache L2 e L3 (se houver).
2
Irá buscar o dado na memória principal, caso o dado não esteja localizado em nenhuma das memórias cache consultadas.
3

## Slide 95
Memória
Memória secundária

## Slide 96
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Objetivos e funções
Subsistema E/S conecta o mundo exterior ao processador/memória.
Dispositivos de E/S são chamados periféricos.
Funciona como interface entre o mundo exterior e o processador.
São funções do subsistema de E/S:
Receber ou enviar informações do/para o meio exterior..
Converter as informações (de entrada ou de saída) em uma forma inteligível para a máquina (se estiver recebendo) ou para o operador (estar enviando).

## Slide 97
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Dispositivo e interface
Todo componente de E/S é constituído de 2 partes: O dispositivo propriamente dito; um componente denominado interface.

## Slide 98
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Dispositivo e interface

## Slide 99
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Dispositivo e interface
A necessidade do emprego de interfaces tem origem em diversos fatores:
Cada dispositivo possui suas próprias características.
1
As atividades de E/S são assíncronas, isto é, não são sincronizadas pelos pulsos do relógio interno.
2
Podem ocorrer ruídos e outras interferências, pois os fios externos (geralmente cabos) têm comprimento apreciável.
3

## Slide 100
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Dispositivo e interface

## Slide 101
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Dispositivo e interface
Exemplos de dispositivos ou periféricos são:
Dispositivos de entrada
Teclado, mouse, mesa digitalizadora, scanner etc.
Exemplo: O teclado possui o seguinte processo de funcionamento:
Detecção do pressionamento de uma tecla;
Confirmação do pressionamento;
Geração do código de identificação da tecla;
Sinal de interrupção (grosso modo, incluir o pedido de processamento da tecla no meio de outras execuções que estão sendo realizadas);
O programa de controle (BIOS) processa o significado daquela tecla (por exemplo, um caractere), e envia o resultado para a aplicação que está em execução; utilizará o resultado desse processamento.

## Slide 102
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Dispositivo e interface
Dispositivos de saída
Impressora, caixa de som, monitor.
Exemplo: A impressora pode ser dos tipos:
Impacto (esfera, matricial);
Sem impacto (jato de tinta, laser, sublimação de tinta).
Dispositivos de entrada e saída
Disco magnético, pen drive, SD Card, disco SSD etc).

## Slide 103
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Disco magnético
É um prato não magnético revestido com material magnetizável.
Dados gravados/recuperados por cabeça condutora.
Operação com cabeçote parado e prato girando.

## Slide 104
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Disco magnético
Algumas unidades de disco acomodam vários pratos empilhados.
Cabeça móvel para leitura/gravação em cada superfície.
Cabeças fixadas mecanicamente, movendo-se juntas.
Conjunto de faixas na mesma posição no prato chamado cilindro.

## Slide 105
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Disco magnético
Comunicação inicial processador-periférico por instruções de E/S.
Dependência forte entre processador e dispositivos de E/S.
Surgimento de controlador/interface para agir independentemente.
Técnicas: E/S controlada por programa e por interrupção.
Introdução da técnica DMA (Direct Access Memory) para transferência eficiente de grandes volumes de dados.

## Slide 106
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Driver de dispositivo
Cada dispositivo de E/S ligado ao computador precisa de algum código específico do dispositivo para controlá-los. A esse código dá-se o nome de driver de dispositivo.
Exemplo A
Um driver de disco deve saber sobre setores, trilhas, cilindros, cabeçotes, movimento do braço etc.
Exemplo B
Um driver de mouse deve aceitar informações dizendo o quanto se moveu e qual botão foi pressionado.

## Slide 107
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Driver de dispositivo
Os dispositivos podem transmitir dados em grupos de bits (paralela) ou bit por bit em série (ou serial):
Transmissão paralela
Na transmissão paralela, um grupo de bits é transmitido de cada vez, cada um sendo enviado por uma linha separada de transmissão.
Transmissão serial
Na transmissão serial, o periférico é conectado ao dispositivo controlador por uma única linha de transmissão de dados, um bit de cada vez.

## Slide 108
Subsistema de entrada e saída (E/S)
Driver de dispositivo
Transmissão em série é mais econômica e comum atualmente.
Transmissão paralela causava problemas de deslizamento em altas taxas.
Atualmente, USB, SATA substituem transmissões paralelas.
Uso interno em processador e placas-mãe persiste para ligações internas.

## Slide 109
Tendências
Futuros processadores terão núcleos especializados para cálculos específicos.
Foco na melhoria do custo de desempenho energético.
Avanços notáveis em todas as camadas da pirâmide de hierarquia de memória.
Estratégias como a especialização são aplicadas para otimização de tarefas.

## Slide 110
Tendências
A memória cache possui velocidades e tamanhos cada vez maiores, que auxiliam no desempenho dos processadores.
As memórias DDR SDRAM possuem latência (atraso que existe para que o dado seja acessado pelo processador na memória) cada vez menor e maior capacidade de armazenamento, sendo utilizadas inclusive em placas gráficas de alto desempenho.
Os dispositivos de memória secundária, principalmente discos, estão sendo fabricados com novas tecnologias diferentes da tecnologia dos antigos discos rígidos, por exemplo, Solid State Disks (SSDs), o que confere uma maior velocidade de acesso aos dados.

## Slide 111
Sistema operacional
Definição
O único programa executado em modo núcleo (kernel), possuindo acesso completo ao hardware e execução de qualquer instrução possível.
Um programa de controle que comanda a execução dos programas do usuário e as operações dos dispositivos de E/S.
Um gerenciador de recursos (hardware) que dirige e aloca as partes de todo um sistema complexo.

## Slide 112
Sistema operacional
Definição
O computador pode ser compreendido como uma máquina de níveis ou máquina de camadas, onde existem inicialmente duas camadas:
Hardware
É a camada física, refere-se aos componentes físicos, tais como placas, fios, componentes eletrônicos.
Software
É a camada lógica, refere-se a todas as abstrações do sistema de computação, tais como aplicativos e seus dados.

## Slide 113
Sistema operacional
Definição
A partir da imagem ao lado, podemos dizer que:
Os usuários são as pessoas, máquinas, outros computadores.
Os aplicativos definem as maneiras como os recursos são usados, para resolver os problemas de computação dos usuários.
O sistema operacional controla e coordena o uso do hardware entre os vários programas de aplicação, para os diversos usuários.
O hardware fornece recursos básicos de computação CPU, memória, dispositivos de E/S.

## Slide 114
Sistema operacional
Tipos de sistemas operacionais

## Slide 115
Sistema operacional
Tipos de sistemas operacionais
Sistemas monoprogramáveis/monotarefas
O processador, memória e periféricos permanecem dedicados exclusivamente à execução de somente um programa. Um exemplo é o MS-DOS.
Sistemas multiprogramáveis/multitarefas
Os recursos computacionais são compartilhados entre os diversos usuários e aplicações. Exemplos são Windows, Linux, macOS.
Sistemas com múltiplos processadores
Possuem duas ou mais UCPs (CPUs) interligadas e trabalhando em conjunto. Sistemas como Linux e Windows oferecem esse suporte.

## Slide 116
Sistema operacional
Sistemas multiprogramáveis / multitarefas

## Slide 117
Sistema operacional
Tipos de sistemas operacionais
Sistemas batch
Processam tarefas de rotina sem a presença interativa do usuário. Exemplo: Processamento de apólices de companhia de seguro; relatório de vendas de uma cadeia de lojas.
Sistemas de tempo compartilhado
Permitem que múltiplos usuários remotos executem suas tarefas simultaneamente no computador. Exemplo: Realização de consultas a um banco de dados.
Sistemas em tempo real
Possuem o tempo como parâmetro fundamental. Exemplo: Linha de montagem de um carro.

## Slide 118
Sistema operacional
Tipos de sistemas operacionais
Sistemas fortemente acoplados
Existem vários processadores compartilhando uma única memória física e dispositivos de E/S sendo gerenciados por apenas um SO.
Sistemas fracamente acoplados
Existem dois ou mais sistemas computacionais conectados através de linhas de comunicação.

## Slide 119
Sistema operacional
Tipos de sistemas operacionais
Sistemas pessoais e estações de trabalho agora têm múltiplos processadores.
Redes de computadores exemplificam sistemas fracamente acoplados.
Em sistemas distribuídos, terminais na rede são tratados como um sistema único.
Clusters consistem em servidores interligados, como na web.

## Slide 120
Tendências
Sistemas operacionais são virtualizados e acessíveis na nuvem.
Virtualização de servidores reproduz um computador inteiro em software.
Contêineres compartilham um kernel do SO, tornando-os menores e mais rápidos.
Contêineres executam apenas o aplicativo e suas dependências.

## Slide 121
Representação de dados

## Slide 122
Unidades de informação
Dados eletrônicos são armazenados e movidos por voltagem ou corrente.
Representação binária com valores 0 e 1 é fundamental.
Agrupamento de bits em conjuntos de oito forma um byte.

## Slide 123
Unidades de informação
A regra geral para a conversão é:
De bit para byte
Dividimos o valor por 8.
De byte para bit
Multiplicamos o valor por 8.
Um conjunto ordenado de bytes, que representa uma informação útil para os computadores, constitui uma palavra.
Um conjunto estruturado de palavras forma um registro.
Um conjunto organizado de registros forma um arquivo.
Um conjunto organizado de arquivos forma um banco de dados.

## Slide 124
Unidades de informação
Múltiplos e submúltiplos

## Slide 125
Unidades de informação
Múltiplos e submúltiplos
Os valores unitários podem ser obtidos a partir da notação dos múltiplos da grandeza em:
Potência de 2
Expressam os valores (em decimal) que, de fato, são manipulados pelo computador em binário.
Potência de 10
Exprimem os valores (em decimal) equivalentes àqueles manipulados pelo computador em binário, embora empreguem os múltiplos no sistema decimal comumente utilizado no nosso dia a dia.

## Slide 126
Unidades de informação
Múltiplos e submúltiplos
Suponha que você queira mudar o prefixo do valor a seguir:
Usando como referência os valores mostrados na tabela anterior, veja uma maneira de realizar isso:

## Slide 127
Unidades de informação
Múltiplos e submúltiplos
Escrever os prefixos em sua sequência (B, KB, MB etc.).
1
Colocar o valor (no caso, 52,9) embaixo da unidade com o prefixo dado. Esse será seu ponto de partida ou ponto de referência relacionado ao novo valor obtido.
2
Desenhar uma seta no sentido do prefixo pretendido. Do lado esquerdo dela, fica o operador matemático "+"; do direito, o sinal "−". O sinal resultante fica ao lado do valor do expoente da base utilizada.
3

## Slide 128
Unidades de informação
Múltiplos e submúltiplos
Potência de 2
52,9 × 10−3 = 0,0529 TB
Isso ocorrerá se considerarmos os múltiplos em potência de 10.
Potência de 10
52,9 × 2−10 TB ∼ 0,05166

## Slide 129
Unidades de informação
Múltiplos e submúltiplos
Entre dois prefixos de unidades de medida vizinhos tipicamente utilizados na computação, o expoente da base decimal varia, em geral, de 3 em 3 (ou de 10 em 10, se a base for binária).

## Slide 130
Unidades de informação
Múltiplos e submúltiplos
Suponhamos que você deseje mudar o prefixo do valor a seguir:

## Slide 131
Unidades de informação
Múltiplos e submúltiplos
Potência de 2
143 × 220 = 149.946.368 KB
Potência de 10
143 × 106 = 143.000.000 KB

## Slide 132
Representação das informações no computador
Para cada tipo de dado, serão amplamente utilizados os seguintes métodos padrão de codificação:
Padrão ASCII
O padrão ASCII pode associar um número binário de 7 bits a cada um dos 128 caracteres distintos possíveis.
Formato de arquivo MP3
O formato de arquivo MP3 especifica o modo de codificar um arquivo de áudio como uma sequência de 0s e 1s.
Formato de imagem .png
O formato de imagem .png especifica os pixels das imagens digitais como uma sequência de 0s e 1s.

## Slide 133
Sistemas de numeração
Bases de numeração
Decimal
Base numérica mais utilizada no nosso cotidiano.
Binária
Base usada pelos computadores no processamento de dados.
Octal e hexadecimal
Múltiplos da base binária.

## Slide 134
Sistemas de numeração
Posicional
Uma base é a quantidade de símbolos de um sistema posicional. Seu número indica o total de símbolos dela.

## Slide 135
Sistemas de numeração
Posicional

## Slide 136
Sistemas de numeração
Posicional
Da direita para a esquerda
Cresce a partir do valor 0 (seguido do 1 até o último algarismo válido).
Retorna a 0
Quando a contagem chega ao último algarismo válido de uma posição, ela retorna a 0 e cresce uma unidade para a esquerda.
Não posicional
Todo algarismo tem valor fixo independentemente de sua posição no número.

## Slide 137
Operações aritméticas com números inteiros em qualquer base
Adição
Soma de parcelas feita algarismo por algarismo.
Se a soma ultrapassar a base, subtrai-se o excesso e passa-se 1.
Unidade passada ("vai 1") para a posição à esquerda, repetindo o processo.

## Slide 138
Operações aritméticas com números inteiros em qualquer base
Adição
Na base 10
Base numérica mais utilizada no nosso cotidiano.
Na base 2
Na base binária, 1 + 1 = 0, com o “vai 1” = 10
Logo, veja na imagem:
Na base 16
Antes de abordarmos as regras para cálculos com números hexadecimais, é importante sabermos a equivalência dos números decimais e seus respectivos hexadecimais.

## Slide 139
Operações aritméticas com números inteiros em qualquer base
Adição
Uma maneira de pensar a adição em qualquer base é:
Somar os números na posição na base 10.
1
Diminuir o número obtido nessa base pelo valor dela se ele passar do seu último algarismo.
2
Não se esquecer do “vai 1”.
3

## Slide 140
Operações aritméticas com números inteiros em qualquer base
Subtração
Subtração algarismo por algarismo, da direita para a esquerda.
Se o minuendo for maior que o subtraendo, faz-se a subtração normalmente.
Se o minuendo for menor que o subtraendo, "pede-se emprestado" da próxima posição à esquerda.
Processo continua até a última posição.
Minuendo maior que subtraendo
Realiza a operação e registra sua diferença embaixo.
Minuendo menor que subtraendo
É subtraída uma unidade do algarismo à esquerda (trata-se do famoso “pedir 1 emprestado”).

## Slide 141
Operações aritméticas com números inteiros em qualquer base
Subtração
Subtração algarismo por algarismo, da direita para a esquerda.
Se o minuendo for maior que o subtraendo, faz-se a subtração normalmente.
Se o minuendo for menor que o subtraendo, "pede-se emprestado" da próxima posição à esquerda.
Processo continua até a última posição.

## Slide 142
Operações aritméticas com números inteiros em qualquer base
Subtração
Na base 10
Na base 16
Na base 2
0 − 1 = 1 (e "pede emprestado" do dígito seguinte);
1 − 1 = 0;
1 − 0 = 1;
0 − 1 = 0.

## Slide 143
Operações aritméticas com números inteiros em qualquer base
Subtração
O zero desta coluna vale 2.
Todos os zeros à esquerda até o primeiro "número 1" valem 1.
Este "primeiro número 1" vale 0 (zero).
Se acontecer novamente 0 − 1, o processo se repetirá.

## Slide 144
Operações aritméticas com números inteiros em qualquer base
Computação útil
“
Podemos realmente fazer computação útil com 4.096 bits de memória? [...] O avanço da tecnologia minimizou essas restrições. [...] Em um nível prático, você verá que é bastante viável desenvolver implementações em linguagem de máquina que realizam todos os tipos de tarefas.
(SEDGEWICK; WAYNE, 2017, p. 930, tradução nossa)

## Slide 145
Conversão entre sistemas de numeração

## Slide 146
Conversão entre sistemas de numeração
De uma base X para outra Y
Calcularemos, agora, os produtos usando a aritmética da base 10. Desse modo, o resultado será expresso em valores decimais. Continuando a realizar o cálculo, teremos:
(2 × 36) + 18 + 4 = 9410
Passo 2
Vamos converter 234 da base 6 para um valor equivalente na base 8. O número a ser convertido é expresso em N produtos, em que N é igual à quantidade algarismo do número. Assim, temos:
2346 = 2 × 62 + 3 × 61 + 4 × 60
Passo 1

## Slide 147
Conversão entre sistemas de numeração
De uma base X para outra Y
O quociente obtido na divisão é novamente dividido por 8. A seguir, o novo resto é acrescentado à esquerda do primeiro algarismo:
11 ÷ 8 = 1 e resto = 3
Passo 4
Dessa vez, o resultado (decimal 94) será convertido para a base desejada (8). Esse processo é o inverso do anterior, afinal, o inverso da multiplicação é a divisão. Dividimos o valor (94) pela base desejada (8). O resto obtido é o primeiro algarismo do número desejado (aquele mais à direita):
94 ÷ 8 = 11 e resto = 6
Passo 3

## Slide 148
Conversão entre sistemas de numeração
De uma base X para outra Y
Novamente, faremos a divisão até obtermos um quociente 0 (zero):
1 ÷ 8 = 0 e resto = 1
Passo 6
O número a ser obtido na base 8 é: 36.
Passo 5
O número obtido, portanto, é: 1368.
Passo 7

## Slide 149
Conversão entre sistemas de numeração
Casos especiais
22 = 4
21 = 2
20 = 1
Toda vez que o dígito 1 for inserido em uma posição, ela corresponderá ao valor relativo da posição (escrito em decimal). Em outras palavras, toda vez que você colocar:
1
“Liga” o bit na posição.
0
“Desliga” o bit na posição.
O valor final em decimal será a soma de todos os valores (escritos em decimal) relativos das posições em que estiverem “ligados”.

## Slide 150
Conversão entre sistemas de numeração
Casos especiais

## Slide 151
Lógica booleana
Valores binários seguem lógica booleana.
Verdadeiro/Falso, Sim/Não, 0/1 representam a mesma lógica.
Escolha da referência não altera o conceito.
Lógica booleana é fundamental para a infraestrutura computacional.
Conexão íntima entre lógica booleana e circuitos computacionais.
Sedgewick e Wayne (2017) perguntam: "Como os circuitos calculam?".
Compreender a representação binária é crucial nesse contexto.

## Slide 152
Tabelas de representação de dados
Caractere
Representa símbolos (não numéricos). Modo primário de introduzir dados no computador. Serve para escrever um texto em algum idioma.
Lógico
Representa verdadeiro ou falso.
Numérico
Representa os números.

## Slide 153
Tabelas de representação de dados
ASCII
Cada caractere tem sete bits. O ASCII possui um total de 128 caracteres (27) que podem ser expressos em hexadecimal.
Os códigos 0 a 1F, por sua vez, não são impressos, pois ambos são caracteres de controle.
Letras maiúsculas
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Letras minúsculas
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Sinais de pontuação
* ~ . , : ; " + = ! ? @ / # ( ) { } [ ]
Símbolos matemáticos
+ × ÷ − =

## Slide 154
Tabelas de representação de dados
ASCII

## Slide 155
Tabelas de representação de dados
Unicode
Padrão internacional no qual cada caractere possui um único valor: 16 bits. Com isso, podemos ter um total de 65.536 símbolos (216).
Símbolos monetários
£ ¥ ₣ ₤ € $
Símbolos matemáticos
+ * / - =
Formas geométricas
■ ▭ △ ◯ ◆ ▱
Emojis
😀 😂 😇 😍 😎 😜

## Slide 156
Tabelas de representação de dados
Evolução do caracteres
Dispositivos modernos suportam muitos caracteres especiais.
Evolução trouxe padronizações e maior compatibilidade.
Incompatibilidades prejudicavam usabilidade e acessibilidade.
Priorizar compatibilidade é essencial em funções como programação web.

## Slide 157
Lógica digital

## Slide 158
Portas lógicas e lógica booleana
Operações complexas em computadores são combinações de operações aritméticas e lógicas.
Somar bits
Complementar bits
Mover bits
Comparar bits
Operações lógicas são realizadas por circuitos eletrônicos chamados circuitos lógicos ou portas lógicas.
Esses circuitos operam com valores binários (1 e 0) e podem tomar decisões inteligentes.

## Slide 159
Portas lógicas e lógica booleana
Conversão de tensão em circuitos: valores baixos são 0, e valores altos são 1.
A análise visa transformar sinais analógicos em representações digitais (0 e 1) para operações lógicas.

## Slide 160
Portas lógicas e lógica booleana
Perceba que, com a tensão baixa (bit 0), o equipamento estará desligado, já, com a tensão alta (bit 1), ele estará ligado.

## Slide 161
Portas lógicas e lógica booleana
Análise
A função de um circuito digital é descrita de acordo com a análise de um modo simplificado
Projeto
A lógica booleana é utilizada para que seja desenvolvida uma implementação simplificada desta função, ao especificar uma determinada função de um circuito.
Claude Shannon, em 1938, propôs a aplicação da álgebra booleana em projetos de circuitos com comutadores.
A álgebra booleana é eficaz na análise e desenvolvimento de circuitos digitais eletrônicos.

## Slide 162
Tabela-verdade
Descreve a relação entre as entradas e saídas de um circuito lógico.
Representa todas as combinações possíveis das variáveis de entrada e seus resultados correspondentes (0 ou 1).
Os valores 0 e 1 indicam FALSO e VERDADEIRO, respectivamente.

## Slide 163
Tabela-verdade

## Slide 164
Operadores e portas lógicas básicas
Portas lógicas
Componente de hardware com entradas que produz uma saída com base na lógica do circuito.
Operadores booleanos básicos: AND, OR e NOT são funções lógicas fundamentais.

## Slide 165
Operadores e portas lógicas básicas
O operador e a porta OR (OU)

## Slide 166
Operadores e portas lógicas básicas
O operador e a porta OR (OU)
Ao analisar a tabela-verdade, chegaremos à conclusão de que a lâmpada estará apagada (valor igual a 0, FALSO) se — e somente se — tanto o interruptor quanto a porta possuírem o valor de entrada igual a FALSO (igual a 0) e, para as demais combinações, a lâmpada estará acesa (igual a 1, VERDADEIRO).

## Slide 167
Operadores e portas lógicas básicas
O operador e a porta OR (OU)
Nos circuitos digitais, uma porta OR é um circuito que tem duas ou mais entradas e a sua saída é igual à combinação das entradas através da operação OR, como ilustrado na seguinte imagem:

## Slide 168
Operadores e portas lógicas básicas
O operador e a porta OR (OU)

## Slide 169
Operadores e portas lógicas básicas
O operador e a porta AND (E)

## Slide 170
Operadores e portas lógicas básicas
O operador e a porta AND (E)
Ao analisar a tabela-verdade, chegaremos à conclusão de que o motor será acionado (valor igual a 1, verdadeiro) se — e somente se — tanto o botão quanto o sensor da porta possuírem o valor igual a verdadeiro (igual a 1) e, para as demais combinações, o motor estará desligado (igual a 0).

## Slide 171
Operadores e portas lógicas básicas
O operador e a porta AND (E)
Nos circuitos digitais, uma porta AND é um circuito que tem duas ou mais entradas e a sua saída é igual à combinação das entradas através da operação AND, conforme ilustrado na imagem a seguir:

## Slide 172
Operadores e portas lógicas básicas
O operador e a porta AND (E)

## Slide 173
Operadores e portas lógicas básicas
O operador e a porta NOT (NÃO)

## Slide 174
Operadores e portas lógicas básicas
O operador e a porta NOT (NÃO)
Nos circuitos digitais, uma porta NOT é um circuito que tem uma entrada, e a sua saída, a negação, é indicada por um pequeno círculo, como mostrado a seguir:

## Slide 175
Outras portas lógicas fundamentais
A porta NOR (Não OU)

## Slide 176
Outras portas lógicas fundamentais
A porta NOR (Não OU)
Símbolo de uma Porta NOR.
A porta NOR ()'NOT OR' 'NÃO-OU').

## Slide 177
Outras portas lógicas fundamentais
A porta NOR (Não OU)
Ao analisar as combinações possíveis com duas entradas, levando em consideração os valores para as variáveis de entrada A e B, somente produzirá uma saída 1 (VERDADEIRO) se — e somente se — todas as entradas sejam 0 (FALSO) e, para as demais condições, produzirá como resultado na saída igual a 0 (FALSO).

## Slide 178
Outras portas lógicas fundamentais
A porta NOR (Não OU)
Variável A, B e X
Nós podemos representar a aplicação desta função como: a lâmpada poderá estar apagada em duas situações distintas, se a porta do veículo estiver aberta e o interruptor da lâmpada for acionado. Neste cenário, vamos representar cada uma dessas possibilidades: a variável A representará a abertura da porta, a variável B representará o interruptor e a variável X representará o estado da lâmpada; se está acesa ou apagada.
Igual a 0 e igual a 1
Ao analisarmos as combinações possíveis, levando em consideração os valores para a variável A, será igual a 0 se a porta estiver fechada e será igual a 1 se a porta estiver aberta. Em relação à variável B, temos o valor igual a 0 para o interruptor ativado e 1 para o interruptor desativado e, por fim, a variável X possuirá o valor 0 para a lâmpada apagada e 1 para a lâmpada acesa.

## Slide 179
Outras portas lógicas fundamentais
A porta NAND (Não E)
Símbolo de uma porta NAND.
A porta NAND ('NOT AND' 'NÃO-E').

## Slide 180
Outras portas lógicas fundamentais
A porta NAND (Não E)
Ao analisar as combinações possíveis, levando em consideração os valores para as variáveis de entrada A e B, somente produzirá uma saída 0 (FALSO) se — e somente se — todas as entradas forem 1 (VERDADEIRO) e, para as demais condições, produzirá como resultado na saída igual a 1 (VERDADEIRO).

## Slide 181
Outras portas lógicas fundamentais
A porta XOR (Ou exclusivo)

## Slide 182
Outras portas lógicas fundamentais
A porta XNOR (coincidência)

## Slide 183
Expressões lógicas
Definidas com sinais de entrada (variáveis binárias) e conectivos lógicos, resultando em um sinal de saída.
Conectivos lógicos: símbolos que representam operações lógicas (como AND, OR) e podem incluir parênteses.

## Slide 184
Avaliação de uma expressão lógica
Na avaliação de uma expressão lógica, uma ordem de precedência deverá ser seguida da mesma forma que é considerada em uma expressão aritmética, de acordo com o definido a seguir:
Avalie NOT
1
Avalie END
2
Avalie OR
3
Lembre-se de que os conteúdos entre parênteses devem ser executados primeiro.

## Slide 185
Avaliação de uma expressão lógica
Seguindo o exemplo, , lê-se:

## Slide 186
Equivalência de funções lógicas
Conceito
Duas funções lógicas são equivalentes se — e somente se — para a mesma entrada, produzirem iguais valores de saída, isto é, quando duas funções lógicas possuírem o mesmo resultado na sua tabela-verdade, esses circuitos serão considerados como equivalentes.

## Slide 187
Propriedades da álgebra de Boole
Álgebra de Boole simplifica expressões lógicas: Regras da álgebra de Boole ajudam na análise, equivalência e simplificação de expressões lógicas em dispositivos digitais. Reduz custos e complexidade.
Tabela das regras básicas da álgebra boolena. Stalling, 2017.

## Slide 188
Propriedades da álgebra de Boole
Agora observe a tabela das propriedades da função Exclusive or (XOR):

## Slide 189
Processamento
em paralelo

## Slide 190
Evolução dos computadores
Questões de desempenho
Algumas aplicações que, atualmente, possuem uma grande capacidade de processamento em sistemas baseados em microprocessadores:
Processamento de imagem
Renderização tridimensional
Reconhecimento de linguagem
Videoconferência
Modelagem e simulação

## Slide 191
Evolução dos computadores
Questões de desempenho
Qual seria o resultado se determinada tarefa fosse realizada por várias pessoas ao invés de apenas uma?
Resposta
As respostas poderiam ser várias, inclusive a possibilidade de não conclusão dessa tarefa. Mas, se olhássemos a distribuição das ações que compõem a tarefa de forma organizada, buscando controlar a sua eficiência, poderíamos obter as seguintes respostas:
A tarefa será realizada no mesmo tempo.
O tempo de conclusão da tarefa será reduzido.

## Slide 192
Paralelismo em nível de instruções e processadores superescalares
Superescalar e pipeline
Superescalar
Nesta organização, as instruções comuns (aritméticas de inteiros e pontos flutuantes), a carga do valor da memória em um registrador, o armazenamento do valor do registrador na memória e os desvios condicionais poderão ser iniciados e executados de forma independente.
Pipeline
Nesta técnica, o caminho executável de uma instrução é dividido em estágios discretos, permitindo ao processador efetuar várias instruções simultaneamente, contanto que apenas uma delas ocupe cada estágio durante um ciclo de relógio.

## Slide 193
Paralelismo em nível de instruções e processadores superescalares
Superescalar e pipeline
Veja a comparação da execução de instruções sem e com pipeline.

## Slide 194
Paralelismo em nível de instruções e processadores superescalares
Superescalar e pipeline
VLIW e superescalar: Emitir e executar múltiplas instruções simultaneamente.
Hyper-Threading Intel: Cria dois processadores virtuais, aumentando paralelismo.
Processadores vetoriais: Executam operações em conjuntos de dados, dependendo de pipelines e alta velocidade.
Processadores matriciais: Contêm muitas unidades de processamento, eficientes para grandes conjuntos de dados.

## Slide 195
Paralelismo em nível de instruções e processadores superescalares
Pipelines profundos
Pipelines profundos: Realizam várias instruções simultaneamente, proporcionando paralelismo.
Paralelismo: Múltiplas instruções em diferentes estágios do pipeline simultaneamente.
Organização escalar tradicional: Uma unidade funcional para operações inteiras e outra para operações de ponto flutuante em um único pipeline.

## Slide 196
Paralelismo em nível de instruções e processadores superescalares
Superescalar X superpipeline
Superpipeline: Múltiplos estágios do pipeline executam tarefas que demandam menos da metade de um ciclo de clock.
Aumento de desempenho: Dobrar a velocidade do clock interno ao executar duas tarefas em um ciclo de clock externo.
MIPS R4000.

## Slide 197
Paralelismo em nível de instruções e processadores superescalares
Superescalar X superpipeline
No esquema a seguir, podemos visualizar uma comparação entre as organizações superpipeline e superescalar, tendo um pipeline comum na parte superior do diagrama que será utilizado apenas como referência:
Pipeline: Inicia e executa uma instrução por ciclo de clock, com quatro estágios.
Superpipeline: Executa dois estágios de pipeline por ciclo de clock, dividindo funções em duas partes não sobrepostas.

## Slide 198
Múltiplos processadores
Arquitetura clássica
Os processadores executam programas com instruções de máquina em sequência porque cada instrução traz uma sequência de operações.
Análise detida revela operações paralelas em nível de micro-operações.
Pipeline de instruções: Sobreposição de leitura e execução.
Redução de custo impulsiona arquiteturas mais rápidas e robustas.
Soluções paralelizadas atendem demandas eficientemente.

## Slide 199
Múltiplos processadores
Tipos de processadores paralelos – taxonomia de Flynn
Taxonomia de Flynn (1966) classifica computadores em 4 categorias.
Baseada em tipos de fluxos: instruções e dados.
Múltiplos processadores visam paralelismo crescente.
Esquema pioneiro para entender configurações paralelas.

## Slide 200
Múltiplos processadores
Tipos de processadores paralelos – taxonomia de Flynn

## Slide 201
Múltiplos processadores
Tipos de processadores paralelos – taxonomia de Flynn

## Slide 202
Múltiplos processadores
Multiprocessadores simétricos
Computadores antigos tinham 1 processador de uso geral.
Evolução tecnológica permitiu redução de custo e aumento de desempenho.
Surgimento de sistemas SMP (Symmetric Multiprocessing).
SMP relacionado à arquitetura de hardware e comportamento de sistemas operacionais.

## Slide 203
Múltiplos processadores
Multiprocessadores simétricos
Todos os processadores desempenham as mesmas funções. O termo simétrico é derivado dessa afirmação.
Todo o sistema é controlado pelo sistema operacional integrado que fornece a integração entre os processadores, seja para os seus programas, arquivos, dados ou suas tarefas.
Um sistema SMP pode ser definido como uma arquitetura independente com as seguintes características:
Há dois ou mais processadores semelhantes (capacidades que podem ser comparadas).
Os processadores compartilham a mesma memória principal e os dispositivos de E/S, além de serem interconectados por barramentos ou algum outro esquema de conexão que permita a equalização do tempo de resposta para cada processador.

## Slide 204
Coerência de cache
Coerência de cache UMA
Protocolos de coerência de cache para UMA são simples.
Barramento rápido e caches relativamente pequenos facilitam implementação.
Atualização de dados requer escuta do barramento.
Escuta de barramento gera tráfego adicional.
NUMA com cache coerente (CC-NUMA)
CC-NUMA: Cache Coherent Non-Uniform Memory Access.
Cada endereço associado a um nó nativo.
Falha de cache: contato com nó associado ao endereço.
Item limpo: despachado para cache do requisitante.
Item sujo: despachado para nó com cópia suja e requisitante.
Modificação: requisitada via nó nativo, notifica modificação a outros nós.
Protocolo eficiente, mas pode ter mau desempenho se muitos acessos vindos de nós remotos.

## Slide 205
Coerência de cache

## Slide 206
Computadores multicore
Multicore: Combinação de duas ou mais unidades de processamento em uma pastilha de silício.
Cada core tem componentes independentes (registradores, ULA, pipeline, UC).
Inclui caches L1 de dados e instruções, bem como caches L2 e L3.
Alguns processadores multicore também incluem memória e controladores de periféricos.

## Slide 207
Desempenho do hardware
Evolução dos processadores: Inicial foco no aumento do paralelismo em nível de instruções.
Soluções como pipeline, superescalar e SMT buscaram maximizar desempenho.
Limitações e desafios surgiram, como aumento de consumo de energia e calor.
Regra de Pollack: Aumento de desempenho proporcional à raiz quadrada do aumento da complexidade.
Multiplicidade de cores permite ganhos quase lineares, especialmente com software otimizado.
Integração de pastilhas amplia espaço para caches, reduzindo o consumo de energia.

## Slide 208
Desempenho do hardware
Superescalar
Multithreading simultâneo
Multicore

## Slide 209
Desempenho do software
Desempenho em softwares pode ser medido considerando o tempo para partes serial e paralelizável, incluindo sobrecarga de escalonamento.
Mesmo com parte do código sendo serial, sistemas multicore podem ser vantajosos comparados a soluções de um único core.
Softwares de servidores, lidando com muitas transações em paralelo, podem eficientemente aproveitar estruturas multicore.
A habilidade de dimensionar o rendimento em função do número de cores é uma vantagem em softwares de uso geral para servidores.

## Slide 210
Desempenho do software
Aplicações multithread nativas (paralelismo em nível de thread)
São caracterizadas por possuírem um pequeno número de processos com alto nível de paralelização.
Aplicações com múltiplos processos (paralelismo em nível de processo)
São caracterizadas pela presença de muitos processos de thread única (threads podem ser consideradas como fluxos de um processo).
Aplicações Java
Aceitam threads de uma maneira natural, isto é, a Máquina Virtual Java (JVM) é um processo multithread que permite o escalonamento e o gerenciamento de memória para aplicações Java.
Aplicações com múltiplas instâncias (paralelismo em nível de aplicação)
Mesmo que uma aplicação individual não possa ser dimensionada para obter vantagem em um número grande de threads, ainda é possível que se beneficie com a execução de várias instâncias da aplicação em paralelo.

## Slide 211
Organização multicore
As principais variáveis em uma organização multicore são:
Número de cores processadores no chip
Número de níveis da memória cache
Quantidade de memória cache compartilhada
Emprego do multithreading simultâneo (SMT)

## Slide 212
Organização multicore
Níveis de cache e cache compartilhada
Cache L1 dedicada
Cache L2 dedicada
Cache L2 compartilhada
Cache L3 compartilhada

## Slide 213
Organização multicore
Multithreading simultâneo
Intel Core Duo
Utiliza cores superescalares puros.
Intel Core I7
Utiliza cores SMT.

## Slide 214
Organização multicore
Multithreading simultâneo
Exemplo de execução de threads com: (a) um processador escalar; (b) dois processadores; (c) um processador habilitado com hyper-threading; (d) dois processadores habilitados com hyper-threading.

## Slide 215
Organização multicore
Multithreading simultâneo
Superescalar
No primeiro exemplo, com um único processador superescalar – o processador está em uso, mas cerca de metade do tempo do processador permanece sem uso.
Multiprocessing
No multiprocessamento, é possível verificar um sistema de CPU dupla trabalhando em dois threads separados. No entanto, novamente cerca de 50% do tempo de ambas as CPUs permanecem sem uso.

## Slide 216
Organização multicore
Multithreading simultâneo
Hyper-threading
No terceiro caso, um único processador está habilitado para hyper-threading, os dois threads estão sendo computados simultaneamente e a eficiência da CPU aumentou de cerca de 50% para mais de 90%.
Multiprocessing with hyper-threading
No último exemplo, há dois processadores habilitados para hyper-threading que podem funcionar em quatro threads independentes ao mesmo tempo. Novamente, a eficiência da CPU é de cerca de 90%. Nesse caso, teríamos quatro processadores lógicos e dois processadores físicos.

## Slide 217
Arquitetura CISC X RISC

## Slide 218
Arquitetura CISC
O conceito da arquitetura
Projeta arquiteturas com extenso conjunto de instruções para diversas funcionalidades.
Instruções variam em complexidade, frequentemente envolvendo acesso à memória.
Complexidade na Unidade de Controle é compensada por eficiência em acessos à memória e soluções específicas.

## Slide 219
Arquitetura CISC
Origem
Surgiu como evolução dos processadores, retroativamente chamados de CISC após o conceito de RISC.
A evolução tecnológica permitiu a resolução de problemas mais complexos.
Novas instruções específicas foram adicionadas para lidar com problemas mais complexos.

## Slide 220
Arquitetura CISC
Características

## Slide 221
Arquitetura CISC
Múltiplo endereçamento
R-R
Para instruções que usam registradores como entrada e saída.
R-M
Quando um dos elementos (operandos ou resultado) deve ser buscado/escrito na memória e ao menos um em registrador.
M-M
Para instruções em que os operandos e o resultado estão na memória.

## Slide 222
Arquitetura CISC
Múltiplo endereçamento
CISC realiza operações complexas envolvendo busca, operação e armazenamento direto na memória principal.
Código de máquina é mais simples de gerar pelo compilador devido à relação direta entre código em alto nível e instruções da arquitetura.

## Slide 223
Arquitetura CISC
Múltiplo endereçamento

## Slide 224
Arquitetura RISC
O conceito da arquitetura
Instruções:
Poucas instruções genéricas.
Operações mais complexas são montadas a partir dessas instruções.
Instruções operam apenas sobre os registradores, exceto para acesso à memória.
Unidade de Controle:
Simples para decodificar as instruções.
Mais espaço disponível para registradores.

## Slide 225
Arquitetura RISC
Origem
RISC surgiu nos anos 80, retroativamente chamando os anteriores de CISC.
Tentativa de resolver deficiências dos processadores tradicionais.
Programas pouco usavam operações complexas devido à otimização de código.
Múltiplos endereçamentos causavam variação nos ciclos de instrução, e U.C. grande limitava registradores.

## Slide 226
Arquitetura RISC
Premissas e características
A nova abordagem proposta possuía algumas premissas que geraram certas características na arquitetura resultante:
Quantidade de Instruções
Premissa: quantidade restrita de instruções, com as quais era possível montar as outras.
A quantidade reduzida de instruções diminui o tamanho e a complexidade da Unidade de Controle para decodificação da instrução. Com isso, sobra mais espaço para registradores no processador. Enquanto os processadores CISC costumam ter até 8 registradores, é comum que os processadores RISC tenham mais de 32, chegando até a algumas centenas.

## Slide 227
Arquitetura RISC
Premissas e características
Tempo de Execução
Premissa: as instruções devem ser executadas com duração próxima, facilitando o pipeline.
A premissa de execução com duração próxima serve para facilitar a previsibilidade do processamento de cada instrução. A ideia é que cada etapa da instrução consiga ser executada em um ciclo de máquina (CLK). Como todas as instruções operam usando apenas os rápidos registradores, isso é possível. As exceções são as instruções LOAD e STORE.

## Slide 228
Arquitetura RISC
Premissas e características
Operação das Instruções
Premissa: as instruções devem operar sobre registradores, exceto em algumas específicas para busca e gravação de dados na memória (LOAD e STORE). As instruções LOAD e STORE servem para acessar a memória.
Com a operação sobre os registradores, o pipeline executa de forma próxima ao ideal (1 etapa por ciclo), exceto pelos acessos à memória das instruções LOAD e STORE, que demandam um tempo maior de espera.

## Slide 229
Arquitetura RISC
Pipeline
Considere as etapas vistas anteriormente: Buscar Instrução (BI), Decodificar Instrução (DI), Execução (EXE), Acesso à Memória (AM) e WriteBack (WB).
Exemplo de pipeline com modelo RISC com 3 instruções executadas durante 10 pulsos de clock:

## Slide 230
Arquitetura RISC
Convertendo o código
Como podemos realizar essa operação no modelo RISC, onde não há operações que façam adição de elementos diretamente da memória (terceira premissa de um processador RISC)?

## Slide 231
Arquitetura RISC
Convertendo o código
Para isso, precisaremos desmembrar a operação complexa em várias simples:
3
Salvar o valor resultante em um registrador (ADDI).
4
Guardar o novo valor na variável a em memória (STORE).
1
Buscar o valor da variavel a na memória (LOAD).
2
Realizar a adição imediata de 5.

## Slide 232
Arquitetura RISC
Convertendo o código
Na abordagem CISC esse código usava apenas uma instrução – “ADDI M[&a], 5”. Essa sequência de operações é exatamente a mesma do exemplo do pipeline dado anteriormente:
LOAD Reg1, M[&a]
ADDI Reg1, Reg1, 5
STORE Reg1, M[&a]

## Slide 233
Arquitetura RISC
Convertendo o código
Pipeline de RISC tem operações demoradas (10 ciclos) comparado ao CISC (7 ciclos).
LOAD e STORE são custosas e atrasam o pipeline, mas não são frequentemente usadas.
Vários registradores permitem que variáveis fiquem nos registradores até serem necessárias.
Reduzir conjunto de instruções permite Unidade de Controle menor, sem microprograma.

## Slide 234
Exemplo
Veja algumas arquiteturas que usam a abordagem RISC:
Tamanho fixo de instrução: Para simplificar a decodificação.
Operações com endereçamento: Registrador-Registrador.

## Slide 235
Tendências
Abordagem CISC evoluiu naturalmente; termo surgiu retroativamente após a chegada do RISC.
Atualmente, processadores híbridos combinam instruções complexas (CISC) e otimizadas (RISC).
Mistura busca as melhores características de ambas as abordagens para otimizar o desempenho.

## Slide 236
Componentes adaptados
Os componentes a seguir foram adaptados pensando na agilidade do desenvolvimento desse material.
Nos próximos slides você contará com uma série de componentes disponíveis para inserção no material. Você pode utiliza-los em qualquer parte dentro do conteúdo dos seus módulos, mas preze pelo padrão dos componentes, não alterando formato, cores e fonte.
Para aumentar o componente na tela preservando a proporção, pressione SHIFT + arraste.
Esta seção deve ser excluída após o seu desenvolvimento.

## Slide 237
Subtítulo
Título de Núcleo Conceitual
Orientações para professor/LXD:
Não altere a fonte e o tamanho da fonte que utilizar.
Atenção: Todo título de núcleo conceitual é composto do título + tracinho à esquerda.
Componente:
Título de núcleo conceitual e subtítulo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt euismod rhoncus. Fusce sit amet elementum sapien, eu mollis nibh. Vestibulum consectetur augue pulvinar libero fermentum, ac malesuada sapien mattis. Etiam congue euismod congue. Phasellus eget augue orci. Aliquam consectetur dapibus velit, eget mattis odio laoreet quis.
Componente:
Texto – corpo
Orientações para professor/LXD:
Utilize a fonte Calibri (corpo) 16

## Slide 238
Digite a equação aqui.
Componente:
Caixa de fórmula

## Slide 239
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto – variante com 2 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 240
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto – variante com 3 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 241
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto + ícone – variante com 2 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 242
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto + ícone – variante com 3 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 243
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto + imagem – variante com 2 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices.

## Slide 244
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar o recurso inteiro, pressione SHIFT + (seta para cima).
Componente:
Card – texto + imagem – variante com 3 cards
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices.

## Slide 245
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Componente:
Card relacionado – texto – relação evolutiva
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 246
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Componente:
Card relacionado – texto – relação comparativa
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.

## Slide 247
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar o ícone, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Card relacionado – texto + ícone – relação evolutiva
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.

## Slide 248
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar o ícone, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Card relacionado – texto + ícone – relação comparativa
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.

## Slide 249
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Componente:
Card relacionado – texto + imagem – relação evolutiva
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.

## Slide 250
Orientações para professor/LXD:
Apenas a parte textual está agrupada. Para ajustar a caixa (borda), utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Componente:
Card relacionado – texto + imagem – relação comparativa
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.
Título do card lorem ipsum dolor sit amet
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus.

## Slide 251
Componente:
Card pergunta-resposta
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para ajustar a caixa, selecione apenas a parte inferior e utilize o mouse para aumentá-la para baixo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectur adipiscing elit. Donec gravida vehicula sollicitudin?
Resposta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec gravida vehicula sollicitudin. Duis erat massa, fringilla vel elit a, semper venenatis massa. Praesent ut sem lacinia, iaculis urna vel, laoreet turpis. Suspendisse pulvinar bibendum augue, sagittis interdum nulla rutrum sed. Curabitur sed ullamcorper mi, sit amet rhoncus nibh. Nam id ipsum non est efficitur.

## Slide 252
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para ajustar a caixa, selecione apenas a parte inferior e utilize o mouse para aumentá-la para baixo.
Componente:
Card temático – Atenção
Atenção!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec gravida vehicula sollicitudin. Duis erat massa, fringilla vel elit a, semper venenatis massa. Praesent ut sem lacinia, iaculis urna vel, laoreet turpis. Suspendisse pulvinar bibendum augue, sagittis interdum nulla rutrum sed. Curabitur sed ullamcorper mi, sit amet rhoncus nibh. Nam id ipsum non est efficitur.

## Slide 253
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis efficitur sit amet urna vel vestibulum.
Orientações para professor/LXD:
Os recursos estão agrupados. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Componente:
Destaque

## Slide 254
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem paisagem (com e sem legenda).
Legenda da imagem

## Slide 255
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem paisagem - com 2 (com e sem legenda)
Legenda da imagem
Legenda da imagem

## Slide 256
Legenda da imagem
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem quadrada (com e sem legenda)

## Slide 257
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem quadrada – com 3 (com legenda)
Legenda da imagem
Legenda da imagem
Legenda da imagem
Legenda da imagem

## Slide 258
Orientações para professor/LXD:
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem quadrada – com 3 (sem legenda)
Legenda da imagem Lorem ipsum dolor
Legenda da imagem Lorem ipsum dolor
Legenda da imagem Lorem ipsum dolor

## Slide 259
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem retrato – com 2 (com legenda)
Legenda da imagem
Legenda da imagem

## Slide 260
Orientações para professor/LXD:
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem retrato – com 2 (sem legenda)

## Slide 261
Legenda da imagem
Legenda da imagem
Legenda da imagem
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem retrato – com 3 (com legenda)

## Slide 262
Orientações para professor/LXD:
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem retrato – com 3 (sem legenda)

## Slide 263
Legenda da imagem
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem wide (com legenda)

## Slide 264
Orientações para professor/LXD:
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Imagem wide (sem legenda)

## Slide 265
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Quote – com imagem
“
Habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean eros nisl, pharetra ac volutpat in, sagittis non sem. Sed venenatis nulla a gravida hendrerit.
(NOME DO AUTOR, Ano, p. xxx)

## Slide 266
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para ajustar a caixa, selecione apenas a parte inferior e utilize o mouse para aumentá-la para baixo.
Componente:
Quote sem imagem
“
Habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean eros nisl, pharetra ac volutpat in, sagittis non sem. Sed venenatis nulla a gravida hendrerit.
(NOME DO AUTOR, Ano, p. xxx)

## Slide 267
Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pretium lectus.Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pretium lectus.purus pretium lectus.Ut molestiepretium lectus.purus pretium lectus.
Legenda da imagem
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Texto-imagem paisagem com legenda

## Slide 268
Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pretium lectus.Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pcerat quam purus pretium lectus.Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Texto-imagem quadrada com legenda
Legenda da imagem

## Slide 269
Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pretium lectus.Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a. Vestibulum pretium, ipsum sed pretium ultricies, ex dui facilisis libero, eget placerat quam purus pretium lectus.Ut molestie magna urna, in rhoncus risus vestibulum a.
Legenda da imagem
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Texto-imagem retrato com legenda

## Slide 270
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
Componente:
Timeline vertical (título + subtítulo + texto + imagem).
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum
Subtítulo do card lorem ipsum dolor sit amet

## Slide 271
Componente:
Timeline vertical (título + texto + imagem).
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum

## Slide 272
Componente:
Timeline vertical (texto + imagem).
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula . Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula.

## Slide 273
Componente:
Timeline vertical (apenas título)
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Título do card lorem ipsum

## Slide 274
Componente:
Timeline vertical (título + subtítulo)
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Título do card lorem ipsum
Subtítulo do card lorem ipsum dolor sit amet

## Slide 275
Componente:
Timeline vertical (título + texto).
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere.
Título do card lorem ipsum

## Slide 276
Componente:
Timeline vertical (apenas texto).
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Utilize o mouse para aumentar apenas a borda para baixo.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
In pulvinar odio nunc, ut commodo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti. Maecenas vitae elit ligula . Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Sed sed turpis purus, nam in enim metus, pellentesque dictum, tortor id cursus posuere. Maecenas vitae elit ligula.

## Slide 277
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
Para alterar a imagem, clique com o botão direito do mouse, selecione Alterar Imagem >> Da Área de Transferência.
O recurso está disponível para a utilização apenas para casos com 3 passos/itens.
Componente:
Timeline horizontal (imagen + texto)

## Slide 278
Orientações para professor/LXD:
O recurso está agrupado. Para ajustar a caixa de texto, aumente a linha apenas na respectiva camada.
O recurso está disponível para a utilização apenas para casos com 3 passos/itens.
Componente:
Timeline horizontal (apenas texto)
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980
In pulvinar odio nunc, ut commo odo lacus feugiat in. In imperdiet tortor ac risus hendrerit ultrices, suspendisse potenti.
1980